## Slide 1
鄭詠聰
新儀教育科技有限公司
嘉義縣文昌國小
SCRATCH程式設計MBOT機器人研習

## Slide 3: 安裝 mbot 驅動程式
點擊就可安裝
mBot與電腦連線是需要驅動程式的，安裝方式如下

## Slide 4
安裝 mbot 韌體
開啟電源，用USB線連接mBot和電腦，此時會抓到一個新的 Com Port ，請到”開始控制台裝置管理員連接埠”確 認新的Com Port編號。

## Slide 5
安裝mbot韌體
mBlock功能表的連接序列埠連接，選擇剛剛確 認到的新Com Port 更新韌體

## Slide 6: 三色LED介紹
三色LED是一種能發光的半 導體電子元件，透過不同元 素所組成的複合光源。
三色LED

## Slide 7: mbot相關積木說明-LED
mBot主控制板上有兩顆三色LED，三色各別為 紅色、綠色及藍色，也就是所謂的RGB三原色， 我們可以透過個別調整RGB三原色的亮度，來 調合出一個我們想要的顏色。
mBlock的LED積木可讓我們調整RGB三色的亮 度，最暗(不亮)是0，最亮是255

## Slide 8
LED教學與操作
三色LED

## Slide 9: 方塊說明
直接控制mBot上的LED燈
控制外接的LED燈
控制LED燈有兩種拼圖，該選哪一個呢?

## Slide 10: 範例:LED亮藍燈
意示圖
「mBot主程式」被連點兩下
LED燈亮藍光

## Slide 11: 方塊說明
不停重複執行
等待一段時間

## Slide 12: 練習:LED顏色調配
試著調配出七彩顏色紅光，橙光，黃光…等等多變化的顏色。 也可搭配其他指令練習。
當綠旗被點一下
LED燈亮紅光，持續1秒
LED燈亮綠光，持續1秒
LED燈亮藍光，持續1秒
無 限 迴 圈

## Slide 13: 巡線感應器
感測器1
感測到白線 時會亮藍光
感測器2

## Slide 14: 巡線感應器的原理
每個感測器由兩個元件組成，一個是紅外線發射， 一個是接收。
當紅外線發出紅外光，遇到白色時，白色會反射 所有的光，所以我們會看到白色。
當遇到黑色或是根本沒有任何反射面時，紅外線 不會被反射，光敏二極體就接收不到反射光了。 藉此，感測器就能輕鬆辨識黑色與白色。

## Slide 15: 巡線感測器數值說明

## Slide 16: 方塊說明
循線感測器
做好的變數
由積木來控制變數 顯示與否
改變變數值
(正為加，負為減)
設定變數值
做一個能暫存數
值的變數

## Slide 17: 範例:巡線感測器數值
當綠旗被點一下
顏色=循線感應器回傳值
設定顏色=0

## Slide 18: 範例:當感測器回傳值等於0亮藍光流程圖
當綠旗被點一下
顏色=循線感應器回傳值
顏色=0
設定顏色=0
三色LED燈亮藍光

## Slide 19: 範例:當感測器回傳值等於0亮藍光

## Slide 20: 馬達教學與操作

## Slide 21: 程式介紹
這個數值是代表 馬達的速度，正 值是正轉，負值 是反轉。
該選項敘述是決 定馬達轉動方向。
馬達1是車子左邊馬達 馬達2是車子右邊馬達 可個別獨立控制馬達方 向跟轉速。

## Slide 22: 馬達簡單測試再加上指令使用，來 控制車子馬達速度跟方向。
等待一段時間

## Slide 23: 測試1
當綠旗被點一下
前進
等待按鈕被按下
等待一秒
後退
等待一秒
前進

## Slide 24
當綠旗被點一下
跑跑=循線感應器回傳值
當跑跑=0
設定跑跑=0
mBot機器人停止
mBot機器人前進
碰
到 黑 色
碰
到 白 色

## Slide 25
測試2

## Slide 26: 超音波感應器

## Slide 27: 超音波感應器介紹
利用超音波「發射」與「接收」兩端， 偵測前方物體的距離。
可應用避障，距離測量。
量測距離 3 ~ 400公分。

## Slide 28: mbot相關積木說明-超音波
說明:超音波感應器的前端部分為「發射」與「接收」兩端， 感應器主要是作為偵測前方物體的距離。
【回傳資訊】: cm(公分) 的距離單位。
【量測距離】:約3~400公分。
牆 壁

## Slide 29: 方塊說明
設定做一個變數
超音波感測器
四捨五入

## Slide 30: 範例:超音波感測器數值 流程圖
當綠旗被點一下
距離=超音波感應器數值四捨五入並回傳值
設定距離=0

## Slide 31: 範例:超音波感測器數值
手較近時
手離開時
使用小叮嚀:用手放在超音波感應 器前方，手慢慢地移動

## Slide 32: 超音波感測器的三種常用方法
等待到某個條件發 生才繼續往下執行
不斷執行到某個條
件發生為止
作一個判斷式成立的話就 執行如果下面的程式，不 成立的話就執行否則下面 的程式

## Slide 33: 機器人偵測到障礙物自動停止
當綠旗被點一下
機器人往前走
錯誤
mBot機器人停止
牆 壁
25公分
偵測到障礙物?
正確

## Slide 34: 程式說明
練習:
如何使用其他方式更改以上程式

## Slide 35: 新儀教育科技有限公司
營業項目
  個人電腦
  電子、電腦耗材
  科學儀器設備
  樂高機器人教育套件
  機器人教育設備
  客製化系統規劃、設計、整合
  專題比賽指導
35