## Slide 1
嘉義縣文昌國小教師研習認識 mBot
講師：許文華

## Slide 2: 巡線感應器介紹
2
有兩對紅外線感應器。
可應用地上黑線，循跡。

## Slide 3: 巡線感應器
3
感測器1
感測到白線 時會亮藍光
感測器2

## Slide 4: 巡線感應器的原理
4
每個感測器由兩個元件組成，一個是紅外線發射， 一個是接收。
當紅外線發出光線，遇到白色時，白色會反射三 原色中所有的光，所以我們會看到白色。
當遇到黑色或是根本沒有任何反射面時，紅外線 不會被反射，光敏二極體就接收不到反射光了。 藉此，感測器能辨識黑色與白色。

## Slide 5: 巡線感測器數值說明
5

## Slide 6: 方塊說明
6
循線感測器
做好的假設數
設定假設數值
改變變數值(正為加， 負為減)
由積木來控制變數 顯示與否
做一個能暫存數
值的變數

## Slide 7: 範例:巡線感測器數值
7
「mBot主程式」被連點兩下
顏色=循線感應器回傳值
設定顏色=0

## Slide 8: 範例:當感測器回傳值等於0亮藍光流程圖
8
「mBot主程式」被連點兩下
顏色=循線感應器回傳值
顏色=0
設定顏色=0
三色LED燈亮藍光

## Slide 9: 範例:當感測器回傳值等於0亮藍光
9

## Slide 10: 馬達教學與操作
10

## Slide 11: 程式介紹
11
這個數值是代表 馬達的速度，正 值是正轉，負值 是反轉。
以上敘述是決定 馬達轉動方向。
馬達1是車子左邊馬達 馬達2是車子右邊馬達
可個別控制馬達跟方向。

## Slide 12: 馬達簡單測試再加上指令使用，來 控制車子馬達速度跟方向。
12
等待一段時間

## Slide 13: 測試1
13
「mBot主程式」被連點兩下
前進
等待按鈕被按下
等待一秒
後退
等待一秒
前進

## Slide 14
14
當「mBot主程式」被連點兩下
跑跑=循線感應器回傳值
當跑跑=0
設定跑跑=0
mBot機器人停止
mBot機器人前進
碰
到 黑 色
碰
到 白 色

## Slide 15
15
測試2

## Slide 16
16
當「mBot主程式」被連點兩下
設定循線=循線感應器回傳值
mBot機器人左轉
左右黑色
左黑右白
當循線=0
mBot機器人前進
當循線=1
當循線=2
mBot機器人右轉
左白右黑

## Slide 17: 示範：循線感應車
17

## Slide 18: 練習：為什麼mbot會 跑出線外?想一下 要怎麼讓mbot能 夠都走在線上?
18

## Slide 19: 超音波感應器介紹
19
利用超音波「發射」與「接收」兩端， 偵測前方物體的距離。
可應用避障，距離測量。
量測距離1~400公分。

## Slide 20: 光線感測器介紹
20
光線感測器是採用光電元件 作為檢測元件的感測器。它 把被測量的變化轉換成光信 號的變化，然後藉助光電元 件進一步將光信號轉換成電 信號。
光線感測器

## Slide 21: 紅外線感應器介紹
21
發射器：發送mBot訊息 給另一台mBot的接收器。
接收器：接收另一台
mBot發射訊息或紅外線 遙控器的訊號。
紅外線發射器
紅外線接收器

## Slide 22: 蜂鳴器介紹
22
蜂鳴器是一種一體化結構的 電子訊響器，采用直流電壓 供電，主要分為壓電式蜂鳴 器和電磁式蜂鳴器两種類型。
蜂鳴器

## Slide 23: 按鈕介紹
23
按鈕可以搭配板子上的感測 器，讓程式有更多變化。
按鈕

## Slide 24: 三色LED介紹
24
三色LED是一種能發光的半 導體電子元件，透過三價與 五價元素所組成的複合光源。
三色LED

## Slide 25: 2.4G無線遙控
25
2.4G 無線連接模組用於多人同時 使用無線通信接 mBot 時，不會 發生干擾，且無需借助任何配對 動作及驅動程式。
此模組包含兩部分：一個2.4G收 發器(USB型)插在電腦上; 一個模 組插在 mCore 上，即可建立
MBLOCK 和mBot 之間的無線連 接。
使用後程式會自動更新及上傳， 我們只需啟動程式就會有動作。

## Slide 26
26
蜂鳴器教學與操作
蜂鳴器

## Slide 27: mbot相關積木說明-播放音調
27
我們只需要在積木上選擇需要的音階，
mBot就會自動幫我們彈奏了。
播放音調積木能播放的範圍為C2到D8

## Slide 28: 方塊說明
28
範圍為C2到D8
範圍為二分之一到雙拍

## Slide 29: 範例:蜂鳴器測試
29
「mBot主程式」被連點兩下
蜂鳴器演奏
DO→RE →MI → FA → SO
→ LA → SI → DO
練習:試試看作出一小段的小蜜蜂
或小星星挑一個

## Slide 30
30
答案
小星星
小蜜蜂

## Slide 31: 練習:使用按鈕讓蜂鳴器發出聲音，並執行閃爍2次
31
重複執行某個次數
等待一段時間

## Slide 32: 怎麼讓LED閃爍2次?
32
「mBot主程式」被連點兩下
LED燈亮藍光
等待0.1秒
LED燈亮紅光
等待0.1秒
重 複 2
次

## Slide 33: 怎麼用按鈕讓蜂鳴器發出聲音?
33
「mBot主程式」被連點兩下
蜂鳴器發出聲音
如果按鈕被按下

## Slide 34: 練習:使用剛才練習，按鈕讓蜂鳴器發出聲音，並 執行閃爍2次
34
LED燈亮藍光
等待0.1秒
LED燈亮紅光
等待0.1秒
重 複 2
次
「mBot主程式」被連點兩下
蜂鳴器發出聲音
如果按鈕被按下

## Slide 35: 練習:使用剛才練習，按鈕讓蜂鳴器發出聲音 ，並執行閃爍2次
35

## Slide 36: 試題:使用按鈕控制LED和蜂鳴器
36
作一個判斷式成立的話就執行 如果下面的程式，不成立的話 就執行否則下面的程式

## Slide 37: 試題:使用按鈕控制LED和蜂鳴器
37
「mBot主程式」被連點兩下
LED1與LED2都會亮紅燈並發 出警告聲
LED1與LED2都不會亮
正 確
錯 誤
判斷按鈕被按下

## Slide 38
38
答案

## Slide 39: 超音波感應器
39

## Slide 40: mbot相關積木說明-超音波
40
說明:超音波感應器的前端部分為「發射」與「接收」兩端
，感應器主要是作為偵測前方物體的距離。
【回傳資訊】: cm(公分) 的距離單位。
【量測距離】:約1~400公分。
牆 壁

## Slide 41: 方塊說明
41
設定做一個變數
超音波感測器
四捨五入

## Slide 42: 範例:超音波感測器數值 流程圖
42
「mBot主程式」被連點兩下
距離=超音波感應器數值四捨五入並回傳值
設定距離=0

## Slide 43: 範例:超音波感測器數值
43
手較近時
手離開時
使用小叮嚀:用手放在超音波感應 器前方，手慢慢地移動

## Slide 44: 超音波感測器的三種常用方法
44
等待到某個條件發 生才繼續往下執行
不斷執行到某個條 件發生為止
作一個判斷式成立的話就 執行如果下面的程式，不 成立的話就執行否則下面 的程式

## Slide 45: 機器人偵測到障礙物自動停止
45
「mBot主程式」 被連點兩下
機器人往前走
錯誤
偵測到障礙物?
正確
mBot機器人停止
牆 壁
25公分

## Slide 46: 程式說明
46
練習:
如何使用其他方式更改以上程式

## Slide 47: 練習:偵測到障礙物機器人停止並發出警鈴聲
47
「mBot主程式」 被連點兩下
機器人往前走
錯誤
偵測到障礙物?
正確
1.發出警鈴聲
2.mbot機器人停止

## Slide 48: 練習：距離與聲音頻率的關係
48
「mBot主程式」 被連點兩下
等待0.001秒
判斷按鈕被按下
正確
音調-50*超音波偵測距離+2200
模擬自動煞車系統
假設「距離與頻率的方程式」 頻率(Hz)=-50*距離 (cm)+2200

## Slide 49: 2.4G無線遙控教學與操作
49

## Slide 50: 安裝說明
50
注意:裝上2.4g模組前，記得先關閉電源，手不要接觸到模組 的電路，以確保模組的安全，避免造成損害。
往上撥到OFF的位置

## Slide 51: 首先我們先連結序列端
51
步驟一

## Slide 52: 步驟二
52
1.隨機上傳一個程式做測試
，按下更新韌體即可上傳。
2.取消序列端的連接

## Slide 53: 將2.4g模組裝上，裝好後啟動就會像右圖，LED燈有閃爍動作
53
步驟三

## Slide 54: 步驟四
54
將2.4g的USB隨身碟 插入電腦的USB孔
下一步

## Slide 55
55
步驟五
拔掉傳輸線
接上電源

## Slide 56: 方塊說明
56
判斷什麼按鍵被按下
可以選擇想要的按鍵

## Slide 57: 練習：藍芽2.4G控制移動
57
「mBot主程式」 被連點兩下
判斷上下左右移鍵 哪個被按下
執行前進 或 後退 或 右轉 或 左轉

## Slide 58: 紅外線教學與操作
58
紅外線發射器
紅外線接收器

## Slide 59: 範例:紅外線遙控LED 流程圖
59
當「mBot主程式」被連點兩下
紅外線遙控器 按下「A」
左邊LED亮紅燈
右邊LED亮藍燈
LED全亮綠燈
紅外線遙控器 按下「B」
紅外線遙控器 按下「C」

## Slide 60: 範例：紅外線遙控LED
60
練習:
如何使用↑↓←→控制馬達方向

## Slide 61: 範例:紅外線遙控馬達 流程圖
61
當「mBot主程式」 被連點兩下
紅外線遙控器按下「↑」
前進
紅外線遙控器按下「↓」
後退
紅外線遙控器按下「←」
左轉
紅外線遙控器按下「→」
右轉

## Slide 62: 練習：紅外線遙控馬達
62